## Slide 1
2025년도 다학제간캡스톤디자인
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
암호트래픽 기반 비트맵을 통한 앱식별 및 차단 기술
담당 교수 : 윤명근 교수님
민수홍 전홍선 장승훈 서동현 박도현
1

## Slide 2
2
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
개요
핵심 기술 설명
2. 진행한 내용
3. 앞으로의 계획

## Slide 3
3
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
TLS 도입 이전과 이후
TLS로 인해 페이로드가 암호화
포트번호가 443으로 고정되어 사용 불가
SNI 또한 ESNI를 통해 암호화
IP주소도 VPN 사용 시 정확한 분석 불가
헤더 : IP주소, 포트번호, SNI,
패킷 크기 등의 메타 정보
페이로드 : 패킷의 직접적인 정보 확인 가능
메타 데이터 기반 앱 식별의 중요도가 올라감
헤더 : IP주소, 포트번호, SNI,
패킷 크기 등의 정보 포함
페이로드 : 패킷의 직접적인 정보 확인 가능
TLS 도입 이후, 앱 식별에 사용할 데이터가 제한됨

## Slide 4
4
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
패킷 크기 정보를 어떻게 활용 하는가?
동일한 앱 서비스의 패킷 플로우 분석 결과
핸드셰이크 과정의 유사성을 통해
앱 식별이 가능하다
동일한 앱 서비스의 첫 20~30개
패킷 플로우의 패턴이 비슷한 것을 확인

## Slide 5
5
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
핵심 기술 요약
각 어플리케이션의 핸드셰이크에서 특징을 추출해 고유한 비트맵을 생성
비트맵은 어플리케이션마다 다르게 생겨, 특징으로 활용가능
새로운 네트워크 플로우가 들어오면 해당 플로우의 비트맵을 생성
이 비트맵을 기존 어플리케이션 비트맵들과 충돌해 가장 유사한 것을 찾아 어떤 어플리케이션인지 식별

## Slide 6
6
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
구조 요약 - 학습
Label:
0
1
1
0
…
1
0
1
0
1
1
0
…
1
0
1
1
0
1
0
…
1
0
0
0
1
0
1
…
1
0
1
1
1
1
0
…
1
1
1
0
1
1
0
…
0
0
1
0
0
1
0
…
1
0
0
특징 추출(비트맵 생성)
모델 학습

## Slide 7
7
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
구조 요약 - 식별
Label:
0
1
1
0
…
1
0
1
0
1
1
0
…
1
0
1
1
0
1
0
…
1
0
0
0
1
0
1
…
1
0
1
1
1
1
0
…
1
1
1
0
1
1
0
…
0
0
1
0
0
1
0
…
1
0
0
1. 특징 추출(비트맵 생성)
0
1
1
0
…
1
0
1
23
17
5
19
8
11
23
3. 앱 식별
2. 모델과 충돌 수 계산
0
1
1
0
…
1
0
1
0
0
1
0
…
1
0
0
0
1
0
0
…
1
0
1
0
1
1
0
…
1
0
1
0
1
1
0
…
0
0
1
0
0
1
0
…
1
0
0

## Slide 8
8
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
특징 추출 : Bitmap 제작
1. 패킷 길이 시퀀스 생성
2. 헤더 부분은 제거
3. 빈도 기반 이산화
4. 이산화한 패킷 길이 시퀀스 생성
5. N-Gram, Sliding Window 방식으로 문자열 생성
6. 문자열을 N진수 정수로 취급해 해당 인덱스에 1 맵핑

## Slide 9
9
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
비트맵의 의미
0
1
1
0
…
1
0
1
비트맵의 길이 : N개씩 잘랐을 때 생길 수 있는 모든 패턴의 경우의 수
비트맵 상에서 1의 위치 : 핸드쉐이크에 해당 패턴이 존재
두 비트맵의 충돌(And 연산) : 두 핸드쉐이크의 유사성을 비교
두 비트맵의 충돌 수(Collision Count) : 두 핸드쉐이크에서 공통적으로 존재하는 패턴의 수
따라서 충돌 수가 높으면 두 핸드쉐이크가 유사하다라고 판단

## Slide 10
10
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 데이터셋 수집
 | SOOP | Torrent | Torrent UTP | Coupang Play | Instagram | Naver TV | Netflix | Steam | Wavve | Youtube
PC/Wire | 5 | 16 | 1 | 5 | - | 22 | 22(+7) | - | 5 | 7
PC/WIFI | 35(+20) | - | - | 20(+15) | 20(+5) | 33(+25) | 20(+15) | 15(+15) | 30(+25) | 21(+15)
Phone/WIFI | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5
시연 환경이 PC/WIFI 환경이기 때문에 각자 해당 환경 위주로 데이터셋 제작
2. 패킷 수집 툴(WireShark, Scapy)를 이용해 특정 어플리케이션을 1분 동안 이용했을 때 송수신한 패킷을 수집

## Slide 11
11
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 정확성 측정,시각화

## Slide 12
12
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 정확성 측정,시각화
분리 잘된 그래프 삽입 예정

## Slide 13
13
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 정확도 향상 실험
실험 1 : 이산화 구간 개수 변화 실험
결과 : 기존 구간 개수에서 변화를 주어 측정한 결과 유의미한 차이 없음

## Slide 14
14
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 정확도 향상 실험
실험 2 : TF-IDF를 이용한 비트맵 필터링
1. 어플리케이션 플로우의 핵심적인 패턴만 추출 하면 오탐을 줄일 수 있을 것이라는 예측
2. 한 어플리케이션에서만 많이 나타나는 패턴을 추출하기 위해 TF-IDF 값을 계산
핵심 아이디어
TF-IDF
Word: 패킷 길이들의 N-gram으로 생성된 값을 string으로 변환 후 이어 붙여 하나의 긴 문장 생성
Document: 어플리케이션 별로 생성
TF-IDF 값을 계산하여 threshold 값 이상인 N-gram만을 선택하여 비트맵 생성 후 테스트

## Slide 15
15
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 정확도 향상 실험
실제 : Dummy 플로우와 정답 플로우 모두 score값이 감소 => 노란색 그래프와 초록색 그래프 모두 왼쪽으로 이동
15
예상 : Dummy 플로우의 score값만 감소 => 노란색 그래프가 왼쪽으로 이동

## Slide 16
16
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 백엔드
실행
Pyshark로 패킷 수집
5 tuple별로 바이트 시퀀스 생성
if 시퀀스의 길이 > 20 :
앱 식별 후 결과 전송
Pyshark로 패킷 수집
1초동안 송수신한 패킷의 총 크기 계산
프론트 엔드로
결과 전송
프론트엔드 UI

## Slide 17
17
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 프론트엔드

## Slide 18
18
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
진행한 내용 – 프론트엔드

## Slide 19
19
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
앞으로 계획 – 백엔드, 프론트엔드 연결
백엔드와 프론트엔드는 기능 구현을 완료하였으나 통신을 위한 연동 작업은 미완료 상태
JSON 기반 API 포맷을 정의하고, 연동 예정

## Slide 20
20
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
앞으로 계획 – 시연 시나리오 구상
앱 식별 기술에 트래픽 차단 기능을 추가해 실시간으로 특정 앱을 차단
오픈웨어 IDS(Snort, Suricata) 사용 예정

## Slide 21
21
인공지능 기반 네트워크 보안 기술 개발
앞으로 계획 – 정확도 향상
캡스톤이기 때문에 연구보단 구현에 집중하기로 결정, 정확도 향상은 추후 논의하기로 함
프론트엔드, 백엔드 연결까지 마치고 난 후 하기로 결정
분리 잘된 그래프 삽입 예정

## Slide 22
2025년도 다학제간캡스톤디자인
FLOWTRACER
암호화 트래픽의 패킷 길이를 이용한 어플리케이션 식별
담당 교수 : 윤명근 교수님
민수홍 전홍선 장승훈 서동현 박도현
22